СОГЛАСОВАНО                                              УТВЕРЖДАЮ

Председатель  ПК                                             Заведующая    МБДОУ ЦРР-д/с№ 21

____________Е.Н.Лясковская                          __________Н.М.Згурская

«___»____________20__г.                                «___»___________20__г.

Инструкция

по охране труда

для рабочего по обслуживанию зданий

ИОТП -04

1.Общие требования охраны труда.

1.1 К самостоятельной работе по обслуживанию зданий допускаются лица:

- достигшие 18 – летнего возраста,

- имеющие профессиональное образование,

- прошедшие медицинский осмотр, и положительное заключение терапевта о разрешении работать на высоте,

- прошедшие вводный инструктаж по охране труда,

- первичный инструктаж на рабочем месте,

- стажировку (приобретение теоретических и практических навыков безопасного выполнения работ),

- проверку знаний требований охраны труда в объеме программы,

- получившие (приказ) допуск к самостоятельной работе,

- обучение на 1 квалификационную группу по электробезопасности с регистрацией в журнале установленной формы.

1.2 В процессе работы соблюдать правила внутреннего трудового распорядка.

Работник обязан соблюдать правила пожарной безопасности, определенные инструкцией по пожарной безопасности ИОТВ – 01, знать места расположения первичных средств пожаротушения, пути эвакуации при пожаре.

1.3 Работник обязан соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда:

- выполнять требования инструкций при работе с электрооборудованием, электроинструментами,

- правильно применять коллективные и индивидуальные средства защиты,

- немедленно сообщать непосредственному руководителю о любом несчастном случае, происшедшем  на производстве, о признаках профессионального заболевания, а также о ситуации, которая создает угрозу жизни и здоровью детей, а пострадавшему оказать первую доврачебную помощь, при необходимости вызвать врача или доставить пострадавшего в больницу.

1.4 В процессе работы применять выдаваемые средства индивидуальной защиты.

1.5 Опасные и вредные производственные факторы:

-засорение глаз пылью;

-ушибы, переломы в результате падения с высоты;

-поражение электрическим током при работе электроинструментами;

-порезы острыми краями инструментов, стеклом;

-ушибы, травмы, нанесенные столярными инструментами

1.6 Рабочий по обслуживанию здания, допустивший  невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергается внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда, а также несет материальную и административную ответственность.

2.Требования охраны труда перед началом работы.

2.1.Надеть спецодежду, а при необходимости и защитные средства.

2.2.Осмотреть рабочее место, убрать с него все, что мешает работе, освободить проходы и не загромождать их во время работы.

2.3.Проверить исправность инструментов. Не использовать в своей работе неисправные инструменты.

2.4.Рабочее место должно быть достаточно освещено.

2.5.При перевозке или переноске инструментов их острые части следует закрывать чехлами.

2.6.Рукоять топоров, молотков, других ударных инструментов должны быть сделаны  из древесины твердых пород. Иметь форму овального сечения с утолщением к свободному концу. Конец рукоятки, на который насаживается ударный инструмент, должен быть расклинен.

2.7.Запрещается принимать ручной инструмент, имеющий выбоины, сколы рабочих концов, заусеницы и острые ребра в местах зажима рукой, трещины и соколы на затылочной части, сбитые скосы рабочей поверхности.

2.8.Запрещается производить работы в неограниченных свободных местах, расположенных на высоте 1,3 м над землей одному, в неосвещенных и затемненных местах, следует привлечь к работе сотрудника для страховки.

3. Требования по охраны труда во время работы

3.1. При переноске тяжестей вручную предельная норма для мужчин – 50 кг, для женщин – 10 кг (с перемещением).

3.2.Во время работ с применением машин с электрическим приводом запрещается:

-натягивать и перегибать шланг и кабель;

-передавать работающую электрическую машину другому лицу;

-производить работу с приставленных лестниц, а с лестницы – стремянки одному (только при страховке);

-оставлять без надзора работающий электроинструмент.

3.3.Запрещается применять горючие жидкости для промывки деталей, разбавления красок, чистки и стирки спецодежды, мытья рук и т.д.

3.4.Запрещается сбрасывать с высоты какие-либо предметы.

3.5.При устройстве настилов, стремянок, ограждений с перилами нельзя оставлять сколы и торчащие гвозди. Шляпки гвоздей забивать глубоко в древесину.

3.6.При установке деревянных конструкций не прерывать работу до тех пор, пока собираемые и устанавливаемые конструкции не будут прочно закреплены.

3.7.При небольшом объеме работ на высоте до 50 м разрешается пользоваться приставной лестницей.

3.8.Приставные лестницы допускается применять только с врезными ступенями.

3.9.размеры приставной лестницы должны обеспечивать возможность производить работу в положении стоя со ступени, находящееся на расстоянии не менее 1 м от верхнего конца лестницы.

3.10.При работе с приставной лестницей на высоте 1,3 мм следует применять предохранительный пояс, прикрепленный к конструкции сооружения.

3.11.Приставкная лестница должна быть оборудована нескользящими опорами и ставиться в рабочее положение под углом 70-75 0 к горизонтальной плоскости.

3.12.Запрещается оставлять без присмотра инструменты, гвозди и другие мелкие детали, стекло и пр. во избежание травмирования воспитанников и работников.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1.При обнаружении аварийной ситуации на месте работ приостановить работу и принять меры по ее устранению.

4.2.В случае невозможности устранения аварийной ситуации собственными силами сообщить руководителю.

4.3.О каждом несчастном случае, происшедшем при выполнении работ, немедленно сообщить заведующему, при необходимости вызвать «скорую помощь» или доставить пострадавшего в медучреждение.

4.4.При возникновении пожара немедленно сообщить об этом заведующему и в ближайшую пожарную часть по телефону 01, немедленно начать устранение очага возгорания первичными средствами пожаротушения.

4.5.Не приступать к работе при плохом самочувствии или внезапной болезни.

4.6.При получении травмы или при плохом самочувствии немедленно обратиться за медицинской помощью в медицинский кабинет и сообщить об этом заведующему.

5. Требования охраны труда по окончании работы

5.1. По окончании работы рабочий по обслуживанию здания обязан:

-применяемый электроинструмент отключить от сети и убрать в отведенное для этого место;

-привести в порядок рабочее место;

-сложить инструменты в отведенное место;

-снять спецодежду;

-вымыть лицо и руки с мылом теплой водой.

5.2.Обо всех неполадках, имевших место во время работы, сообщить заместителю заведующего по АХР.

Ответственный по охране труда в УО  ______________